## Slide 1: Portierung und Erweiterung eines Plasma-Systems zur einfachen Nutzung weiterer Hardware-Komponenten
Präsentation Bachelorarbeit
Sergej Zuyev
Fachbereich IEM
Technische Hochschule Mittelhessen
30.10.2018

## Slide 2: Agenda
Motivation und Anforderungen
Umsetzung
  Hardware
  Software
Fazit
Demonstration

## Slide 3: Motivation und Anforderungen
In Zukunft soll ein Beschleuniger zur Bildklassifizierung an das „Plasma“-System angebunden werden können
Der Beschleuniger ist nur auf Altera-OpenCL kompatiblen FPGAs lauffähig
  Portierung auf eine kompatible Hardware-Basis notwendig
Das Plasma-System ist nur bedingt erweiterbar
  Einführung standardisierter Schnittstellen und neuer Komponenten
Plasma-System auf DE1-SoC lauffähig
Plasma-System kommuniziert mit ARM-CPU
Plasma-System aus Linux heraus ansteuerbar

## Slide 4: Zielplattform: DE1-SoC Board
Altera Cyclone®V SE FPGA
800 MHz Dual-core ARM Cortex-A9 MPCore Prozessor
1 GB DDR3 SDRAM
64 MB SDRAM
Micro-SD Kartenschacht
10 Schalter
4 Taster
6 7-Segment-Anzeigen
10 LEDs

## Slide 5: Portierung der Hardware
RAM
  Inferring nicht möglich
  Geeigneten RAM-Baustein ermittelt
  Parameter für RAM-Bausteine ermittelt
Register
  Register nicht synthetisiert
  Asynchroner Dual-Port RAM inkompatibel
  Inferierbaren Tri-Port RAM ermittelt

## Slide 6: Erweiterung der Hardware
Wishbone Interconnect
  Master (Plasma-CPU)
  Arbiter
  Slaves
    Interrupt Controller
    Zähler
    Timer
    GPIO
    UART
    SPI
    RAM
Avalon Interconnect
  HPS
  Externer SDRAM
  Parallel I/O
    Schalter
    Taster
    LED-Leiste
  System-ID

## Slide 7: Avalon Bridge
Plasma-CPU und sämtliche Komponenten an Wishbone angebunden
ARM-CPU und DE1-SoC Peripherie sind über Avalon anzusteuern
Wie können zwei verschiedene Bussysteme kommunizieren?
  Bridge!
  Konvertierung des Wishbone Protokolls in Avalon-MM
  Einige Signale sind 1:1 abbildbar
  Einige Signale sind mit kombinatorischer Logik abbildbar

## Slide 8: Systemarchitektur
Wishbone Intercon
Arbiter
Plasma-CPU (Wishbone Master)
Zusätzliche Komponenten (Wishbone Slaves)
Avalon Bridge (Master)
Avalon Bridge (Slave)
HPS
Altera IP-Cores

## Slide 9: Plasma-Firmware
Kernel
  Interruptvektor
  Globaler Interrupthandler
  Speicherinitialisierung
  Gerätemanagement
  Allgemeine Treiber
  Basis-I/O
Subset der C-Standardbibliothek
  Dynamisches Speichermanagement (stdlib.h)
  FILE I/O (stdio.h)
  String-Operationen (stdlib.h, string.h)
Treiber
  Interrupt Controller
  Zähler
  Timer
  GPIO

## Slide 10: Plasma-Anwendung
Interrupts
  Zähler
  Timer
LED-Leiste
  Lauflicht
  Muster & Richtung zur Laufzeit einstellbar
7-Segment-Anzeige
  Seit Systemstart vergangene Zeit (hh:mm:ss)

## Slide 11: Linux-Systemabbild
Grundlage:
  Ubuntu 12.04
Erweitert um:
  Angepasster Bootloader
  Neuer Kernel (4.9.78-ltsi)
  Neuer Device Tree
  Entwickelter Treiber
  Entwickelte Beispielanwendungen

## Slide 12: Device Tree
Baumartige Datenstruktur
Beschreibt verfügbare Hardware
  Adressen
  Interrupts
  Clocks
  U.v.m
Warum Device Tree?
  Einschränkungen eingebetteter Systeme
  Auto-Discovery auf Hardwareebene ist komplex
  Komponenten müssen im Voraus bekannt sein
Vor Einführung des Device Tree:
  Im Kernel-Code festgelegt
  Immenser Wartungsaufwand
Vergleichbar mit ACPI Tabellen / DSDT

## Slide 13: Linux-Anwendungen
SysID
  Liest die System-ID aus (0xDEADBEEF)
LED-Pattern Manager
  Taster- und Schalter-Polling (2Hz)
  LED-Lauflicht wird beeinflusst:
    Schalterkonfiguration -> Muster
    Taster -> Geschwindigkeit und Richtung
Zugriff auf FPGA-Adressen mit mmap()

## Slide 14: Linux-Treiber
Zugriff auf über Wishbone angebundene Zähler
Zugriff auf das Reload-Register über sysfs
Ermöglicht „legale“ Änderung des Timer-Intervalls aus Linux heraus
„Illegale“ Variante:
  devmem Tool
  mmap
  Zugriff nicht garantiert

## Slide 15: Tools
ELF – Converter
  Erstellt Speicherinitialisierungsdateien (HW-Synthese)
Make-, Cmake und Shell Skripte
  SW-Buildautomatisierung
  Patchen des Systemabbilds

## Slide 16: Ergebnisse
Hardware
  Wiederverwendbarer IP-Core
  Schnittstellen Plasma-CPU – Peripherie und ARM-CPU
  Verfügbaren RAM um 64MB erweitert
  Bus-Arbitrierung
Software
  Toolchain
  Firmware für Plasma-CPU
  Beispielanwendung für Plasma-CPU
  Treiber für Linux
  Beispielanwendungen für Linux

## Slide 17: Ausblick – weiterführende Entwicklung
Erweiterung des Wishbone-Bus
  Pipelining
  Bursttransfers
  Atomare RMW Zyklen
  Split transactions
Plasma-CPU CSR
  Steuerung der Plasma CPU
Weitere Linux-Treiber
ELF-Loader
Portierung eines RTOS

## Slide 18: Herausforderungen
Fehler im Ausgangsprojekt
Portierung des RAM & Register-File
„Hochzeit“ Plasma-System + DE1-SoC
Timingprobleme
Fehlersuche in Plasma-HW und SW
Nur Teilsysteme simulierbar
Synthesezeiten bis zu 1h
Toolchains und Entwicklungsumgebungen
Linker-Skript
Device-Tree
Zusammenspiel aller HW + SW Komponenten

## Slide 19
DEMONSTRATION

## Slide 20: Bildquellen
DE1-SoC Board: DE1-SoC_User_manual_ref.pdf
Device Tree: http://patternagents.com/news/2015/01/28/devicetree-overview.html

## Slide 21
Bachelorarbeit
Portierung und Erweiterung eines Plasma-Systems zur einfachen Nutzung weiterer Hardware-Komponenten
Sergej Zuyev
Fachbereich IEM
Technische Hochschule Mittelhessen
30.10.2018

## Slide 22: Bussysteme
Wishbone
  Open Source Hardware Computerbus
  Einheitliche, standardisierte Schnittstelle
  Verschiedene Topologien
    Shared Bus
    Crossbar
    Data flow
    Point to Point
Avalon
  Proprietäre Bus-Architektur
  Von Altera entwickelt
  Parametrisierbare IP-Cores
  Schnittstellentypen:
    Avalon-ST
    Avalon-MM
    Avalon Conduit Interface
    Avalon Tri-State Conduit Interface
    Avalon Interrupt Interface
    Avalon Clock Interface

## Slide 23: Linux-Treiber – Zugriffspfad
Linux

## Slide 24: Wishbone
Open Source Hardware Computerbus
Einheitliche, standardisierte Schnittstelle
Verschiedene Topologien
  Shared Bus
  Crossbar
  Data flow
  Point to Point

## Slide 25: Avalon
Proprietäre Bus-Architektur
Von Altera entwickelt
Eingesetzt in Altera-FPGAs
Parametrisierbare IP-Cores
Schnittstellentypen:
  Avalon-ST
  Avalon-MM
  Avalon Conduit Interface
  Avalon Tri-State Conduit Interface
  Avalon Interrupt Interface
  Avalon Clock Interface

## Slide 26: Systemarchitektur – Revision 0
Ausgangsprojekt
Plasma MIPS (I) CPU
MUX
  Unwartbar
  Schwer erweiterbar
Rudimentäre Peripherie

## Slide 27: Systemarchitektur – Revision 1
Einsatz auf dem ZedBoard
Neuentwicklungen:
  Wishbone Bus
  Wishbone Master
  Arbiter
  Wishbone Slaves

## Slide 28: Linux-Kernel
Linux-socfpga Repository
  Kernel-Version 4.9.78 ltsi
  Maintainer: Altera
  Altera-spezifische Anpassungen und Treiber
Konfiguration u.a:
  Hostname
  Treiber
  Altera-spezifische Einstellungen
  Debug-Modus
Zielarchitektur: ARM

## Slide 29: Bootloader
Mit der Altera-Toolchain generiert:
  Preloader
  Bootloader U-Boot 2013.01.01
Konfiguration über:
  Headerdatei
  Bootscript